## Slide 1
Arquitetura e Organização de Computadores
01
Como a CPU executa
uma instrução
ULA, registradores e Unidade de Controle
Objetivo: identificar a função de cada componente
e acompanhar uma soma dentro da CPU.
Prof.ª Giulianie Aparecida Machado Ferreira
Notes: Tempo: 0:00 a 0:40. Apresentar o objetivo: explicar como ULA, registradores e Unidade de Controle participam da execução de uma instrução. Pergunta mobilizadora: quando pedimos uma soma ao computador, qual parte calcula e onde fica o resultado? Não antecipar todas as respostas. Público previsto: graduação em início de formação. A aula usa um núcleo simplificado e não a planta física de um processador real.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 2
Arquitetura e organização
02
ARQUITETURA
O que o software pode usar
Instruções e registradores visíveis
ORGANIZAÇÃO
Como os componentes implementam
a execução dessas instruções
Recorte da aula: o funcionamento de um núcleo simplificado.
Notes: Tempo: 0:40 a 1:30. Arquitetura descreve recursos e comportamentos que o software pode usar, como instruções e registradores arquiteturais. Organização descreve como os componentes implementam esses recursos. A microarquitetura é um nível dessa implementação interna. O mesmo conjunto de instruções pode ter diferentes implementações. Nesta aula vamos relacionar a instrução de soma com a organização funcional de um núcleo, sem aprofundar pipeline ou caches.
Referências: https://www.arm.com/architecture/cpu

## Slide 3
CPU: Unidade Central de Processamento
03
A CPU executa instruções de programas
e coordena operações de processamento.
Um processador pode ter vários núcleos.
Nesta aula, acompanharemos uma instrução
em um único núcleo, em modelo didático.
Notes: Tempo: 1:30 a 2:20. CPU significa Central Processing Unit. Explicar que ela busca, interpreta e executa instruções. Não chamar o gabinete de CPU. Um processador pode conter vários núcleos. Cada núcleo possui recursos de execução e controle, com diferentes arranjos conforme o projeto. Aqui representamos um único núcleo para estudar os papéis funcionais. Não dizer que a CPU faz todo o processamento de um sistema: GPUs e outros dispositivos também processam.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 4
Componentes em cooperação
04
ULA
Realiza operações aritméticas e lógicas
REGISTRADORES
Mantêm valores usados na execução
UNIDADE DE
CONTROLE
Interpreta instruções e coordena ações
Notes: Tempo: 2:20 a 3:15. Trabalhar a ideia de cooperação: a UC interpreta a instrução e gera sinais, os registradores mantêm operandos e resultados, e a ULA realiza as operações. São partes de um núcleo simplificado. O modelo omite caches, interconexões e outras unidades. Evitar a ideia de que são três equipamentos separados conectados externamente.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 5
ULA: Unidade Lógico-Aritmética
05
Circuito que realiza operações
sobre os valores de entrada.
ARITMÉTICA
5 + 3 = 8
LÓGICA
AND e OR
Operações sobre bits
A operação depende da instrução e dos sinais de controle.
Notes: Tempo: 3:15 a 4:20. Definir ULA como circuito responsável por operações aritméticas e lógicas. Neste exemplo, ela soma operandos recebidos dos registradores. Exemplos aritméticos: adição e subtração. Exemplos lógicos: AND e OR sobre bits. Comparações podem usar resultados e sinais de estado produzidos por essas operações, dependendo da arquitetura. Não afirmar que multiplicação e divisão sempre pertencem à mesma ULA simples. A ULA calcula; registradores guardam os valores.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 6
Registradores: valores próximos da execução
06
Pequenas posições de armazenamento no núcleo
para operandos, resultados e informações de controle.
Registrador | Valor inicial | Função no exemplo
R1 | 5 | Primeiro operando
R2 | 3 | Segundo operando
R3 | 0 | Destino do resultado
Notes: Tempo: 4:20 a 5:25. Registradores são pequenas posições de armazenamento dentro do núcleo, com acesso rápido e funções definidas. R1 e R2 guardarão os operandos e R3 receberá o resultado. O exemplo já começa com os operandos carregados, sem mostrar as instruções que os trouxeram da memória. Não confundir registradores com RAM nem com cache. Quantidade, nomes e larguras variam conforme a arquitetura.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 7
Registradores de controle
07
PC
Contador de programa
Endereço da próxima instrução a buscar
RI
Registrador de instrução
Instrução em processamento no modelo
Exemplo: PC = 100 indica um endereço de instrução.
Notes: Tempo: 5:25 a 6:25. Apresentar PC como contador de programa, usado para indicar o endereço da próxima instrução a buscar no modelo. RI significa registrador de instrução, que representa a instrução em processamento no modelo. A notação e a existência de um único RI visível variam entre processadores; não apresentar como uma lista universal. A memória guarda a codificação binária, embora a aula escreva o mnemônico legível. O PC guarda um endereço, não o resultado da soma. Neste modelo as instruções ocupam uma posição e a busca sequencial atualiza o PC de 100 para 101.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu
https://www.intel.com/content/www/us/en/education/k12/the-journey-inside/explore-the-curriculum/microprocessors.html

## Slide 8
Unidade de Controle: coordenação
08
Interpreta a instrução e coordena
a movimentação e o processamento dos dados.
01 Seleciona os operandos nos registradores
02 Define a operação que a ULA realizará
03 Habilita a escrita do resultado no destino
Notes: Tempo: 6:25 a 7:25. A Unidade de Controle interpreta a instrução e gera sinais que coordenam leitura de registradores, escolha da operação da ULA e escrita do resultado. Ela não realiza a soma no lugar da ULA. No nosso modelo a UC identifica ADD, seleciona R1 e R2 como origens e R3 como destino. Os sinais podem ser implementados de formas diferentes, mas o papel funcional é o foco.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 9
Ciclo de uma instrução
09
1 BUSCA
Obter a instrução no sistema de memória
2 DECODIFICAÇÃO
Identificar a operação e seus operandos
3 EXECUÇÃO
Realizar a operação na ULA
4 GRAVAÇÃO
Registrar o resultado no destino
Notes: Tempo: 7:25 a 8:40. Apresentar uma sequência funcional de busca, decodificação, execução e gravação do resultado. Alguns modelos agrupam gravação na execução e algumas instruções não produzem resultado em registrador. A sequência mostrada é adequada à soma do exemplo. Não afirmar que cada etapa dura um pulso de clock ou que uma instrução equivale a um ciclo. CPUs modernas podem sobrepor etapas e executar várias instruções em paralelo. A busca usa o sistema de memória, com caches omitidos no modelo.
Referências: https://www.intel.com/content/www/us/en/education/k12/the-journey-inside/explore-the-curriculum/microprocessors.html
https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 10
Exemplo didático: uma instrução de soma
10
ADD R3, R1, R2
Significado: R3 recebe R1 + R2
R1 | R2 | R3 | PC
5 | 3 | 0 | 100
Modelo fictício: destino primeiro e uma posição por instrução.
Notes: Tempo: 8:40 a 9:40. Definir explicitamente a máquina didática. A instrução é um mnemônico em pseudolinguagem de montagem e não um comando de uma arquitetura real específica. Sintaxe escolhida: primeiro o destino, depois as duas origens. ADD R3, R1, R2 significa R3 recebe R1 mais R2. Estado inicial: R1=5, R2=3, R3=0 e PC=100. A posição 100 contém a instrução ADD e cada instrução ocupa uma posição nesse modelo. Os valores são decimais apenas para facilitar a leitura. Na memória e nos circuitos, as codificações são binárias. Perguntar qual deve ser o resultado, sem atribuir à UC o cálculo.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 11
Busca e decodificação da soma
11
BUSCA
PC inicial = 100
RI = ADD R3, R1, R2
PC após a busca = 101
DECODIFICAÇÃO PELA UC
Operação: somar Origens: R1 e R2 Destino: R3
Notes: Tempo: 9:40 a 11:00. Mostrar passo a passo: PC=100 fornece o endereço para a busca. A instrução da posição 100 é recebida no RI do modelo. O PC avança para 101 para a busca sequencial seguinte. A UC decodifica ADD e identifica origens R1 e R2 e destino R3. O exemplo não contém salto ou desvio. O avanço de uma posição é uma convenção didática, não a regra universal de CPUs endereçadas por byte. Ao final desse slide, R3 continua 0 porque ainda não demonstramos a gravação do resultado.
Referências: https://www.intel.com/content/www/us/en/education/k12/the-journey-inside/explore-the-curriculum/microprocessors.html

## Slide 12
Execução e gravação do resultado
12
ULA
5 + 3 = 8
Estado final | R1 | R2 | R3 | PC
Após a soma | 5 | 3 | 8 | 101
A UC coordena a escrita de 8 no registrador R3.
Neste exemplo, o resultado permanece em R3.
Notes: Tempo: 11:00 a 13:00. Retomar estado inicial sem alterar origens. Sob coordenação da UC, os valores 5 e 3 são lidos dos registradores e enviados à ULA, que calcula 8. A escrita habilitada pela UC registra 8 em R3. R1 e R2 permanecem iguais. O resultado não foi automaticamente gravado na RAM nem exibido na tela: isso exigiria outras operações. Verificar a divisão de responsabilidades: quem calcula? ULA. Onde o valor fica? R3. Quem coordena? UC. O PC já aponta 101 no modelo.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu

## Slide 13
Verificação da aprendizagem
13
ADD R3, R1, R2
Estado inicial: R1 = 9, R2 = 4 e R3 = 0
01 Qual será o valor final de R3?
02 Quem realiza a soma e quem coordena a escrita?
03 Onde o resultado permanece neste modelo?
Notes: Tempo: 13:00 a 14:30. Aplicar uma transferência curta: executar ADD R3, R1, R2 com R1=9, R2=4 e R3=0. Perguntas: 1. Qual será o valor final de R3? 13. 2. Quem calcula e quem coordena a escrita? ULA calcula, UC coordena. 3. Onde o resultado permanece no modelo? R3. Pedir justificativa breve. Opcional apenas se houver tempo: PC=200 passará a 201 para busca sequencial no mesmo modelo. Não acrescentar um novo conceito no fechamento. Síntese: a CPU executa a instrução com cooperação dos componentes; ULA calcula, registradores mantêm valores e UC coordena. Encerrar em 14:30 e manter 30 segundos de margem.
Referências: https://www.arm.com/glossary/cpu